|  | Фильтр на ПАВ 145 МГц |
| --- | --- |
|  | Полоса 2.6 МГц |
|  | A022-145М2.0 |
|  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |
| Типовые характеристики |
| Основные параметры |
| Параметр | Ед.изм. | Минимум | Тип. | Максимум |
| Центральная частота | МГц | 144.75 | 145.00 | 145.25 |
| Потери | дБ | 1,2 | 1.6 | 2,0 |
| Полоса @-2дБ | МГц | 2.2 | 2.6 | 2,.9 |
| Полоса @-30дБ | МГц |  | 7.5 | 9 |
| Неравномерность АЧХ | дБ |  | 1 | 2 |
| Максимальное подавление | дБ |  | 50 |  |
| Материал подложки |  |  | 128LNO |  |
| Температурный диапазон | 0C | -55 |  | 85 |
| Примечания: |
| 1. Указанные дизайн и основные параметры могут быть изменены без уведомления. |
| 2. Основные параметры получены в контактирующем приспособлении АЭК. |
| Корпус | Согласование |